## Slide 1
P5-P6晋升述职报告
OS事业群--IDC-系统
王正一

## Slide 2: 个人简介
阿里工作经历
  2014年7月正式加入YunOS大家庭
个人介绍
  全栈工程师(YunOS, Android, LNMP服务端开发)
  GITHUB开源项目开发者, CSDN认证博客专家
工作职责
    YunOS ROM适配项目MTK平台负责人
    全智能手表应用层主力研发
Notes: 各位评委，大家好。我是YunOS IDC团队的王正一。2014年3月我加入YunOS实习，2014年7月正式入职YunOS。我认为自己是一名全栈工程师，加入YunOS之前有三年服务端开发经验，加入YunOS之后，在YunOS和Android平台都有一定的技术积累。我自身热衷于移动端技术也喜欢技术分享，目前在GITHUB上有自己的开源项目，同时也是CSDN的认证博客专家。过去一年我主要参与并负责了两个业务项目，分别是YunOS ROM适配和全智能手表研发。

## Slide 3: 大纲
YunOS ROM适配
全智能手表研发
个人成长与展望
Notes: 下面我从负责的两个业务项目来分别进行阐述。重点是描述项目中面临的挑战，解决思路和技术亮点以及该项目的收益。

## Slide 4: YunOS ROM适配
挑战
  适配机型多，周期紧
  适配流程繁琐
  适配过程中遇到的问题较多
  ROM多平台发布流程复杂
职责
  MTK平台机型适配负责人
Notes: 首先是YunOS ROM适配项目，在这个项目中，我的职责是MTK平台机型适配的负责人。ROM适配项目面临的挑战是：
适配的机型较多，适配周期紧，每款适配机型有明确的发布时间点.
适配流程繁琐，涉及到boot分区和system分区的移植以及刷机脚本的编写.
适配过程中遇到的问题较多而且定位复杂，从应用层的UI适配到Framework层的问题定位以及JNI层的动态库替换均有涉及.
ROM包的发布涉及到多平台，而每个平台对ROM包的要求均不相同，因此需要针对各平台再单独的修改ROM包，过程相当耗时，而且容易出现人为的失误。

## Slide 5: YunOS ROM适配
思路
  统一MTK平台ROM适配方案
  系统化并自动化ROM包构建流程
  自动化多平台ROM包发布流程
  深入学习YunOS的架构体系和源码，增强问题解决能力
Notes: 作为MTK平台Rom适配的负责人，解决这些挑战的思路是:
统一MTK平台ROM适配方案，采取的方案是：基于适配机型的原生ROM包，将相同或类似CPU平台的YunOS ROM包移植到原生ROM包上。这样做可以避免kernel层适配带来的风险，毕竟适配机型是无法拿到kernel层源码的。而且这种方案适配出来的ROM比较稳定.
用代码自动化ROM构建流程，我给这个工程命名为RomPorting，托管在阿里的gitlab上。具体包括：封装boot.img的解包过程，最小化移植System分区，以及自动刷机验证等.
自动化ROM包发布流程，将人工的拆包修改再打包过程通过代码交给Jenkins来执行。
第四点也是最关键的一点，需要提高自己对YunOS架构体系的了解，增强自己的知识储备。既能够通过系统日志解决系统起机问题，也能通过自定义控件解决UI显示问题。

## Slide 6: ROM包构建发布系统
Notes: 接下来就是ROM包构建发布系统的介绍。分为两部分，构建系统和发布系统。
构建系统，对应着gitlab上的RomPorting项目。输入原生机型的ROM包和YunOS ROM包地址，通过自动化构建系统，对boot.img进行自动解包，对system分区进行分层最小化替换，同时需要开发者移植boot分区的init模块和编写刷机脚本，都完成后，构建系统会进行打包，并通过adb push配合recovery进行自动刷机验证。
发布系统：是通过Jenkins结合bash shell脚本对ROM多渠道发布流程进行模块化封装。在发布系统中只需要输入适配的原始ROM包云盘地址、产品型号、版本号等标识信息，就可以利用Jenkins的后台服务器并发能力，自动下载ROM包并进行解包操作，然后根据不同平台进行渠道包批量构建，构建完成后分渠道上传到云盘，并邮件通知测试同学。增加渠道时，只需要增加一个渠道模块即可。
问题：
Init模块移植：init.rc文件，很多trigger机制依赖于init.rc文件。
System分区的最小化移植：应用层和framework层全部替换，动态库包括：libandroid_runtime.so，libandroid_servers.so，libdvm.so，libskia.so等。

## Slide 7: YunOS Rom适配
收益
  MTK机型成功适配并发布超过20款
  提高渠道包发布效率，将多渠道台打包流程从半天时间降低为分钟级别，且流程自动化
  积累了丰富的Rom适配经验，包括UI适配，Framework层问题定位和解决
Notes: YunOS ROM适配项目的主要收益包括：
MTK平台机型成功适配并发布超过20款，且每款机型的激活量和用户评分都比较可观。
ROM包发布系统的构建提高了渠道包的发布效率，将原先的打包流程从半天的时间降低为分钟级别，且全程自动化，并且不依赖于特定的人去发布，SCM和研发人员均可完成.
积累了比较丰富的ROM适配经验，加深了对Yun架构体系的理解，在应用层开发和Framework层问题定位和解决上均有了一定的技术积累。

## Slide 8: 大纲
YunOS Rom适配
全智能手表研发
个人成长与展望
Notes: 接下来，介绍另一个项目，全智能手表研发。

## Slide 9: 全智能手表研发
挑战
  全新的硬件平台
  全新的UI体系，涉及大量自定义控件
  开发周期紧，需要变更多
  开发人员紧缺，部分成员开发经验欠缺
  通信业务复杂
职责
  应用层主力研发
Notes: 该项目是我加入IDC之后负责的一个重点的项目。项目背景是：在一款全新的硬件平台(mt2601平台)上，根据外部知名UI团队设计的全新UI体系从无到有的搭建全智能手表系统。这个项目面临的挑战是：因为是全新的UI体系，全新的硬件平台，所以会有很多自定义控件需要研发。同时项目周期较紧，需要变更较大，且研发人员只有4人，而且其中有同学在这个项目之前是没有移动端开发经验的。
那面临着这些挑战，作为应用层的主力研发， 我的解决思路是：

## Slide 10: 全智能手表研发
思路
  组件化思想，抽象出自定义控件，便于其他开发同学集成
  统一网络架构层，对网络请求高度抽象，便于通信切换
  主动承担难度较高的应用开发，减少同伴压力
  培养新人，快速融入研发体系
  专项技术突破，定期技术分享
Notes: 采用组件化思想，增加应用层的技术沉淀，根据手表的UI设计抽象出通用的自定义控件进行实现，便于其他开发同学快速的集成使用。
统一网络架构层，将开发同学从复杂的并发回调网络处理中抽离出来，而且后期如果涉及到通信层协议切换，可以实现对上层开发同学无感知.
主动承担难度较高的应用开发，目前我是负责应用层的6款应用开发，包括天气, 闹钟, 秒表, 计时器, 密码锁, 应用列表，便于减轻同伴压力
培养新人，通过合理的分配项目任务和控制项目进度协助新人快速融入到开发体系中。
开发过程中遇到疑难问题，会组织集中讨论解决方案。并且，也会在组内定期的分享自己的技术心得。

## Slide 11: 统一网络框架
Notes: 这里介绍一下全智能手表项目我设计的统一网络框架，具体架构如图所示：
网络框架分为四部分，分别是：高度抽象的网络请求，本地缓存系统，网络并发系统和请求结果分发系统。
对于每个网络请求，抽象出请求url、请求参数、请求协议和成功、失败的结果回调函数。
每个网络请求添加到NetworkManager之后，首先判断该请求对于的请求结果是否在缓存系统中。缓存系统分为L1级内存缓存和L2级硬盘缓存，L1内存缓存的替换策略是LRU缓存替换算法，L2级硬盘缓存的替换测试是FIFO缓存替换算法。
当请求结果命中时，直接通过结果分发系统回调响应成功函数。当请求结果没有被命中时，该请求被转发到网络并发请求系统中。网络并发请求系统高度封装了HttpUrlConnection的一系列操作，获取请求结果后，首先更新缓存系统，然后将结果交给分发系统。
分发系统主要是采用Handler和Looper机制，将子线程获取的数据传递给主线程，并回调请求成功或者失败的回调函数。

## Slide 12: 自定义控件集合
WheelView
  时间、日期的滚动选择控件，结合Scroller和手势检测自定义了弹性滚动补偿机制，优化了选择体验
ArcScrollView
  弧形的ScrollBar，完美的替代了ListView和ScrollView自带的垂直滚动条
PullToRefresh
  下拉刷新控件，可自定义下拉刷新头部，并且可适配ListView，ScrollView等多种滑动控件。且下拉头部和刷新内容完全解耦
VerticalViewPager
  竖直滚动的ViewPager
ClockView
  表盘控件，自定义时间显示
Notes: 再介绍一下全智能手表项目中我实现的通用自定义控件。
WheelView：时间和日期的滚动选择控件，相比传统的重写onTouchEvent方法，我这里结合了手势检测和Scroller，将DOWN、MOVE、UP的Event事件重组成Down、Scroll、flying、up的多种手势集合，并且设计了滚动补偿机制，给用户更好的选择体验。
ArcScrollView：在onDraw中绘制的弧形滚动条，完美的替代了ListView和ScrollView自带的垂直滚动条。
PullToRefresh：
VerticalViewPager：实现了View的竖直切换。
ClockView：通过重写onDraw方法，可自定制表盘时间点显示，大大提升了时间应用的开发效率。

## Slide 13: 全智能手表方向
收益
  应用层沉淀5个自定义控件，提升研发效率。
  统一应用层网络框架，实现对HTTP请求的高度封装和缓存，提高并发效率，节约用户流量
  难点应用全部按期完成，无3-1以上Bug存留
  从无到有的建立起全智能手表的应用层体系
Notes: 全智能手表项目研发经过半年多的沉淀，具体收益有：
通过对View绘制的深入理解，沉淀了WheelView，ArcScrollView，PtrRefresh，ClockView，VerticalViewPager5个通用的自定义控件，提升研发效率，将原本需要几天研发的自定义控件缩短为小时级别集成。
统一了应用层网络框架，不仅提高了网络请求的并发的效率，同时便于后期通信协议的切换，例如换成蓝牙通信，可直接替换jar包，不影响应用自身代码逻辑，对应用层研发同学基本无感知。
我负责的6个应用全部按期完成，且验收结果较好，目前无3-1级别以上的Bug存留。
最重要的是从无到有的搭建起了全智能手表应用体系，后期可进行平台移植。

## Slide 14: 个人成长与展望
个人成长
  技术规划能力：负责MTK平台ROM适配，负责全智能手表多个应用的规划和执行
  技术把控能力：移动端开发从应用层到Framework层均有技术积累和沉淀
  新人培养能力：授人以渔，经过指导和协作，组内的新同学已经成功具备移动端开发能力
展望
  继续提升和优化的应用层开发能力，推动并提速IDC全智能的开发
  增强个人影响力，将自己所学能够更好的分享给其他人
Notes: 接下来总结一下过去一年我的个人成长：
  技术规划能力：通过负责MTK平台ROM适配和全智能手表多个应用的规划和执行，锻炼了自己的项目规划能力，并且这两个项目都很好的完成了既定目标。
  技术把控能力：通过自己的努力和项目的锤炼，个人在过去一年无论是从在应用开发方面还是Framework层问题定位解决方面均有了大幅度的提高。
  新人培养能力：全智能手表项目，帮助组内新同学快速掌握研发技术，并且通过规划项目分配，协助新人快速融入开发流程并且提高了开发能力，目前该同学已经是手表项目的开发骨干。
  对于新一年的展望：
  会继续严格要求自己，继续提升自己应用研发能力，推动并促进IDC全智能硬件系统的研发。
  增强个人影响能力，将自己的技术积累更好的分享给YunOS团队同学。

## Slide 15
Thanks
Notes: 最后感谢各位评委听我的述职陈述，谢谢大家。